## Slide 1
Correlación entre la presión de CPAP, calculada mediante titulación con AUTOCPAP, y la media aritmética de las fórmulas de Hoffstein y Séries
P.J. Rodríguez Martín1, R. Perera Louvier1, J.A. Delgado Torralbo1, M. Velarde Rodríguez2, P. Guerrero Zamora1, M. Ferrer Galván1, A. Gómez-Bastero Fernández1, V. Alamadana Pacheco1, J. Sánchez Gómez1, J.M. Benítez Moya1, A.S. Valido Morales1.
1.UGC de Neumología. Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, Sevilla, España.
2.Servicio de Terapias respiratorias. Vivisol, Sevilla, Sevilla, España
Introducción:
El Síndrome de apnea del Sueño ( SAOS) es considerado como un problema de salud pública .La presión positiva en la vía aérea superior (CPAP) es su tratamiento de elección. Para medir el nivel de presión necesario los métodos más adecuados son la titulación con polisomnografia o con autocpap, pero por cuestiones asistenciales y económicas se han desarrollado diferentes métodos, como el cálculo empírico mediante estimación matemática por diferentes fórmulas.
En la comunicación que presentamos , estudiamos la correlación entre la presión empírica de la media aritmética de las fórmulas de Hoffstein y Séries y la presión mediana tras una titulación con autoCPAP.
Material y Métodos:
Estudio prospectivo en el que a 50 pacientes diagnosticados de SAHS, le realizamos autoCPAP durante una noche, y analizamos la correlación entre la presión mediana obtenida por este método y la presión media entre las fórmulas de Hoffstein y Séries.
Se excluyeron aquellos estudios cuya P90 ( fuga predominante por autoCPAP) fuera mayor o igual a 25 lpm; en consecuencia, 36 fueron los registros que finalmente estudiamos.

## Slide 2
Resultados:
50 autoCPAP con 34 hombres (68%) y 16 mujeres ( 32%) con edad media: 53,70 años.
IMC medio 31,7; IAH medio por poligrafía: 53 e IAH medio por autoCPAP: 2,86.
Se obtuvo una presión mediana de las 36 autoCPAP de : 8,478 cmH20.
Y de las fórmulas: 6,7456, para Hoffstein , y 9,3592 cm H20 para Séries respectivamente , y 8,3792 fue la media aritmética entre ambas.
La correlación entre mediana de las autoCPAP y media de las dos formúlas fue : 0,0988.
Conclusiones:
En nuestro estudio, limitado por una “n” baja, existe muy buena correlación entre la media de ambas fórmulas y la presión mediana de la autoCPAP, que nos invita a continuarlo, para ver si con una muestra más amplia, se confirma esta relación.
Coincidimos con los estudios publicados, que no existe buena correlación entre la presión de CPAP por autoCPAP y las fórmulas de Hoffstein y Séries. Con la fórmula de Hoffstein disminuye la presión con respecto a la autoCPAP y con la de Séries la aumenta.